## Slide 1: Urna Eletrônica com tecnologia RFID
Apresentação do projeto de TCC de Eletrônica 2023
Orientado por: Nairton José Badue (O grande Mestre!)

## Slide 2: Tópicos que iremos abordar 01 04 02 05 03
PROCESSO DE PESQUISA
INTRODUÇÃO
PROGRAMAÇÃO
MATERIAIS UTILIZADOS
DIAGRAMA ELÉTRICO
CARCAÇA
06
09
07
10
08
CONFECÇÃO DA PCI
PROCESSO DE MONTAGEM
TESTES E VALIDAÇÃO
CONCLUSÃO

## Slide 3: Membros do Projeto 01 04 02 05 03
Gabriel Moreira Câmara
Carlos Santiago Clementino
Henrique Neves Santos
Ivan Mattheus Batista Lima
Loren Ayumi Yokoda
06
07
Luiz Henrique Higuti Soler
Pedro Henrique Bianquini Boni

## Slide 4: INTRODUÇÃO 01

## Slide 5: Por que a escolha deste tema?
IMPORTÂNCIA DO TEMA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
É importante por modernizar e agilizar o processo de votação, garantindo mais eficiência, transparência e segurança nas eleições
Dentro da nossa escola a presença desse meio de votação deixará as eleições grêmio muito mais rápidas
Inovação por utilizar como meio de segurança, cartões RFID onde representa a cédula de cada eleitor e garantindo assim a integridade do processo
INOVAÇÂO TECNOLÓGICA

## Slide 6: PROCESSO DE PESQUISA 02

## Slide 7: Estrutura do processo de Pesquisa de estudos e teorias:
Memória EEPROM
Necessário para entender sobre os princípios fundamentais do processo de votação
Entender o funcionamento dessa tecnologia presente em cartões de aproximação para integrara-la em nossa urna eletrônica
Realizamos uma pesquisa detalhada sobre o funcionamento da EEPROM, focando em processos de gravação e leitura de dados
Estudo necessário para a implementação de uma interface entre eleitor e candidato
Modelos de Urnas Antigas e Simples
Tecnologia RFID
Tipos de Interface

## Slide 8: PROGRAMAÇÃO 03

## Slide 9: Desenvolvimento do Programa Fonte
Etapa crucial para a execução do projeto, envolvendo a criação de algoritmos, estruturação do código e otimizações para garantir uma execução eficiente.
Especificação da programação:
Linguagem C
Compilador MIKROC PRO For PIC
Programação autoral

## Slide 10: Algoritmos presentes no código
Leitura dos Votos na Memória Interna
Identificação do cartão RFID
Efetua a leitura dos votos previamente armazenados na memória do microcontrolador
Responsável por capturar os 10 bytes únicos associados a cada eleitor e salvá-los na memória externa
Após a votação, cada voto é computado e salvo na memória EEPROM interna e podendo ser contabilizado o total de votos a qualquer momento
Registro de Votos

## Slide 12: MATERIAIS UTILIZADOS 04

## Slide 13: Sensor RFID
O RDM6300 é um leitor de cartões RFID que opera a 125kHz e é usado para ler cartões de proximidade em aplicações como controle de acesso e segurança

## Slide 14: Memória EEPROM
A memória EEPROM: 24C02 é uma memória eletricamente apagável e programável com capacidade de 2Kbit (256 bytes), utiliza comunicação I2(TWI), para armazenar dados de forma permanente

## Slide 15: Microcontrolador
O microcontrolador PIC18F4620 é um componente eletrônico programável usado para controlar sistemas, ele oferece recursos como portas de Input/Output, comunicação, temporizadores e conversores analógico-digitais

## Slide 16: PCI
Uma placa de circuito impresso, serve como plataforma para montagem e conexão de componentes, fornecendo suporte mecânico, conexões elétricas, isolamento, organização e roteamento de sinais elétricos

## Slide 17: Display LCD 20x4
Um display LCD serve para exibir informações visuais, como texto, imagens e vídeos, em dispositivos eletrônicos, de forma nítida e colorida

## Slide 18: Teclado matricial 4x4
Um teclado matricial é usado para inserir dados em sistemas eletrônicos por meio de uma matriz de botões organizados em linhas e colunas, identificando as teclas pressionadas com base em sua localização na matriz

## Slide 19: Outros materiais utilizados
Crystal 8MHZ
Resistor Pull UP 10KΩ
Capacitor 33pF

## Slide 20: TABELA DE GASTOS
Abaixo estam os custos de cada elemento e o total de gastos para a execução do projeto
MICROCONTROLADOR PIC18F4620 | 1 Unidade – R$: 85,00
SENSOR RFID RDM6300 | 1 Unidade – R$: 35,00
DISPLAY LCD 20X4 | 1 Unidade – R$: 50,00
Outros gastos: Buzzer, Capacitor, Resistor, Crystal, Barra de pinos... | Aproximadamente: R$: 40,00
TOTAL | R$: 210,00

## Slide 21: DIAGRAMA ELÉTRICO 05

## Slide 23: CONFECÇÃO DA PCI 06

## Slide 24: Método Fotográfico
O processo fotográfico na confecção de placas de circuito impresso (PCBs) é uma técnica que utiliza a luz para transferir um padrão de design para a placa, permitindo a criação dos circuitos elétricos desejados. Aqui está uma breve explicação do processo:

## Slide 25: Método Fotográfico
O processo fotográfico na confecção de placas de circuito impresso (PCBs) é uma técnica que utiliza a luz para transferir um padrão de design para a placa, permitindo a criação dos circuitos elétricos desejados. Aqui está uma breve explicação do processo:

## Slide 26: Processo de Furação da Placa
Utilizamos uma máquina CNC (Controle Numérico Computadorizado) no processo de perfuração de placas de circuito impresso (PCBs). Essa máquina permite uma precisão extraordinária ao criar orifícios nos locais designados no layout do PCB.

## Slide 27: CARCAÇA 07

## Slide 28: Carcaça da URNA
Após muitas pesquisas e análises optamos pelo uso do plástico polietileno para a confecção da carcaça pelos seguintes benefícios:
Material leve e resistente
Versatilidade
Isolamento elétrico
Baixo custo na produção

## Slide 29: PROCESSO DE MONTAGEM 08

## Slide 30: Montagem do Protótipo no Protoboard
A montagem da nossa urna eletrônica foi uma jornada que teve início no protoboard, onde cada componente foi precisamente posicionado e interconectado para formar um protótipo funcional.

## Slide 32: Montagem do Cabeça de Série
A decisão de migrar do protoboard para a PCI trouxe não apenas uma melhoria na organização, mas também na eficiência da montagem do cabeça de série, pois consegue fazer a compactação do circuito.

## Slide 33: TESTES E VALIDAÇÃO 09

## Slide 34: Testes e Validação
Experiência do processo
Após a votação, os participantes foram convidados a preencher um formulário de feedback, onde puderam compartilhar suas impressões sobre a experiência geral e avaliar a segurança do processo
Realizamos uma simulação envolvendo um grupo de 16 pessoas que tiveram a oportunidade de experimentar o funcionamento da nossa urna eletrônica inovadora
Simulação de Votação

## Slide 35: Análise de Respostas do Formulário de Feedback
Questões de identificação:

## Slide 36: Análise de Respostas do Formulário de Feedback
Questões de identificação:

## Slide 37: Análise de Respostas do Formulário de Feedback
Questões do processo de votação:

## Slide 38: Análise de Respostas do Formulário de Feedback
Questões do processo de votação:

## Slide 39: Análise de Respostas do Formulário de Feedback
Questões sobre a interface da urna eletrônica:

## Slide 40: Análise de Respostas do Formulário de Feedback
Questões sobre a interface da urna eletrônica:

## Slide 41: Análise de Respostas do Formulário de Feedback
Questões sobre a confirmação do voto:

## Slide 42: Análise de Respostas do Formulário de Feedback
Questões sobre a confirmação do voto:

## Slide 43: CONCLUSÃO 10

## Slide 44: Qual foi a conclusão após o término do projeto?
INOVAÇÃO ELEITORAL
ADOÇÃO BEM-SUCEDIDA
Destaca-se como a urna eletrônica representa uma inovação significativa.
Aceitação positiva e eficaz da urna eletrônica pelos eleitores destacando como a transição para esse sistema foi bem recebida
Contribui para a redução de erros, agilidade na apuração dos votos e transparência no resultado.
EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA

## Slide 45: Obrigado!
Please keep this slide for attribution